# 【１】プラスチックの特徴について，次の問いに答えなさい。

問１　次の（　　　）にあてはまることばを選びなさい。

①　プラスチックの多くは，（　ア　）からできている。

②　（　イ　）てじょうぶだが，熱を加えると（　ウ　）しやすい。

③　加熱するとやわらかくなる性質のあるプラスチックを，（　エ　）プラスチックという。

④　（　オ　）リサイクルとは，プラスチックを焼却したときに発する熱を，発電や冷暖房，温水などの熱源として利用することである。

語群　重く　軽く　木材　石油　変形　熱可塑性　熱硬化性　サーマル　ケミカル

解答

| ア | 石油 | イ | 軽く | ウ | 変形 | エ | 熱可塑性 | オ | サーマル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　次の特徴を持つプラスチックの種類を，選択肢から選びなさい。

ア　透明度が高い，熱に強い。

イ　電気を通しにくい，熱可塑性。

ウ　硬い，熱や薬品に強い，熱硬化性。

選択肢　a．アクリル樹脂　　b．塩化ビニル樹脂　　c．エポキシ樹脂

解答

| ア | a | イ | b | ウ | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 【２】プラスチックの加工について，次の問いに答えなさい。

問１　次の（　　）にあてはまることばを選びなさい。

①　アクリル板をあたためて曲げるときには，（　ア　）を使う。

➁　曲げるときには，アクリル板の両端を持って（　イ　）折りにする。

➂　（　ウ　）に曲げるときには，作業机などを利用するとよい。

語群　卓上ボール盤　　曲げヒータ　　谷　　山　　45度以下　　直角

解答

| ア | 曲げヒータ | イ | 谷 | ウ | 直角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　写真の道具について，問いに答えなさい。

①　写真の道具の名前を書きなさい。

②　写真のa，bのうち，みぞを切るのに使うのはどちらか。

③　写真の道具は，板をどのように切断するときに使うか。

解答

| ① | プラスチックカッター | ② | b | ③ | 直線に切断するとき |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 【３】金属について，次の問いに答えなさい。

問１　金属の特徴として正しいものに○，間違っているものに×をつけなさい。

ア　材質が均一である。

イ　精密な製品をつくる材料には適さない。

ウ　熱をほとんど通さない。

エ　電気を通しやすい。

解答

| ア | ○ | イ | × | ウ | × | エ | ○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　金属がもっている次の特徴を何と呼ぶか，選びなさい。

ア　たたくと薄く広がる。

イ　大きな力が加わると，少しはもとに戻るが変形が残る。

ウ　加わる力が小さければもとに戻る。

エ　引っ張ると細く長く伸びる。

選択肢　a．展性　　b．延性　　c．塑性変形　　d．弾性変形

解答

| ア | a | イ | c | ウ | d | エ | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【４】金属のリサイクルについて，次の問いに答えなさい。

問１　リサイクルのすすんでいるレアメタルを2つ答えなさい。

解答

ニッケル，クロム など

問２

①　銅板をたたき続けると，材料が固くなり展性が低下する現象を何というか。

②　銅板を加熱によりやわらかくし，冷却をして加工を行うことを何というか。

解答

| ア | 加工硬化 | イ | 焼きなまし |
| --- | --- | --- | --- |

# 【１】寸法のとり方について，次の問いに答えなさい。

問１　材料に切断線や穴あけの位置を記入する作業を何というか書きなさい。

解答

けがき（墨つけ）

問２　コンベックスを使うと誤差が出にくくなる理由を書きなさい。

解答

一度に長い寸法をとることができるため。

問３　のこぎりびきをする材料にけがき線をかくとき，部品と部品の間に１～２mmの幅をとる理由を書きなさい。

解答

のこぎりの切りしろやかんなのけずりしろなどをとるため。

【２】のこぎりについて，次の問いに答えなさい。

問１　のこぎりの構造について答えなさい。

①　「のこ身」はどの部分か，ア～ウから選びなさい。

②　イラストのようなのこぎりを何というか。

解答

| ① | ウ | ② | 替え刃式のこぎり |
| --- | --- | --- | --- |

問２　のこぎりの使い方として，正しいものに○，間違っているものに×をつけなさい。

ア　切断するときには，材料をしっかり固定する。

イ　横から刃の動きが見える姿勢をとる。

ウ　のこぎりは，なるべく刃の先を使って切る。

エ　のこぎりは，刃を手前にひいたときに切れる。

オ　厚い材料を切るときには，引き込み角度を10°くらいにする。

解答

| ア | ○ | イ | × | ウ | × | エ | ○ | オ | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問３　イラストのように，のこぎりの刃先が交互にふり分けて曲げてあることを何というか。また，曲げてある理由を書きなさい。

解答

| 名称 | あさり | 理由 | 摩擦を小さくし，切りくずを外に出しやすくするため。 |
| --- | --- | --- | --- |

問４　写真を見て，次の問いに答えなさい。

①　写真のように，作業を助けるための器具を何というか。

②　写真の器具は，のこぎりで正確に切断するためにくふうがされている。どのようなくふうか書きなさい。

解答

| ① | ジグ | ② | のこぎりが密着するように磁石が付いている。 |
| --- | --- | --- | --- |

# 【３】かんなについて，次の問いに答えなさい。

問１　かんなの構造について，次の問いに答えなさい。

①　ア～オの部分の名前を書きなさい。

②　刃の出し具合を調整するとき，げんのうでたたくのはどの部分か，記号で書きなさい。

解答

| ① | ア | かんな台 | イ | かんな身 | ウ | 裏金 | エ | おさえ棒 | オ | 台じり |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ② | イ，ウ |
| --- | --- |

問２　かんなを使う目的を２つ書きなさい。

解答

切断した部品を正確な寸法に仕上げる。

木目の美しさを引き出す。 など

# 【４】卓上ボール盤について，次の問いに答えなさい。

問１　ア〜ウの部分の名前を書きなさい。

解答

| ア | （手）送りハンドル | イ | ドリルチャック | ウ | 昇降ハンドル |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　卓上ボール盤の注意点として，正しいものに○，間違っているものに×をつけなさい。

① 保護めがねを着用し，は着用しない。

② 顔や頭を卓上ボール盤に近づけないようにする。

③ 作業中はベルトカバーをあけても危険ではない。

④ 作業後は，回転が完全にとまるまでドリルに手をふれないようにする。

⑤ 切りくずは吹いて除去する。

解答

| ① | ○ | ➁ | ○ | ➂ | × | ④ | ○ | ⑤ | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 【５】げんのうについて，次の問いに答えなさい。

問１　げんのうの使い方として間違っているものを選び，正しい使い方の説明に直しなさい。

ア　げんのうは，柄のまん中あたりを持ってくぎを打つ。

イ　くぎを打つときには，ひじを中心に動かすようにする。

ウ　くぎを打つときには，基本的にげんのうの平らな面を使う。

解答

| 間違っているもの | ア | 正しい使い方 | げんのうは，柄のはじを持ってくぎを打つ。 |
| --- | --- | --- | --- |

問２　くぎを打つとき，曲面を使うのはどのような理由からか，書きなさい。

解答

板面にげんのうの輪郭をつけないようにするため。

問３　げんのうでくぎを打ったあと，さらにしっかりと接合するために使う道具を書きなさい。

解答

くぎしめ

問４　イラストのように，ねじの頭部を材料に埋め込むための穴を何というか，答えなさい。

解答

ざぐり

# 【６】やすりについて，次の問いに答えなさい。

問１　次の（　　）にあてはまることばを選びなさい。

手で紙やすりを直接ってみがくと（　ア　）がとれてしまうので，専用ホルダーや木片に巻いてみがく。また，木材の（　イ　）方向に沿ってむらなくみがく。

紙やすりの表面にはが均一に接着されている。紙やすりの番号が（　ウ　）なるほど粒子が細かくなるので，通常は番数が小さなものから大きなものになるよう使用する。

語群　小さく　　大きく　　角　　水平　　繊維

解答

| ア | 角 | イ | 繊維 | ウ | 大きく |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【７】塗装について，次の問いに答えなさい。

問１　イラストのはけの名前を書きなさい。

ア　　　　　　　　　　イ

解答

| ア | すじかいばけ | イ | ローラーばけ |
| --- | --- | --- | --- |

問２　はけの使い方として間違っているものを選び，正しい使い方の説明に直しなさい。

ア　塗料は，はけの先の３分の１ほどにつける。

イ　はけは，垂直に立てるようにしてぬる。

ウ　大きな平面は半分ずつ，すみから中央に向けてぬる。

エ　はけを持つときは，中指に力が入るようにする。

解答

| 間違っているもの | イ | 正しい使い方 | はけは，塗料を塗る方向に少し傾ける。 |
| --- | --- | --- | --- |

問３　塗料の特徴について答えなさい。

①　塗料を選ぶときに考慮するポイントをあげなさい。

②　テーブルや床の塗装に適している塗料を選びなさい。また，その理由を書きなさい。

選択肢　a．ウッドワックス　　b．ウレタンニス　　c．ウッドオイル　　d．水性ニス

解答

| ① | 水でうすめられるか／うすめ液が必要か／乾く速さ／つやがあるか など |
| --- | --- |

| ② | 記号 | b | 理由 | かたい塗膜に仕上がり，傷つきにくくなるため。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

問４　揮発しやすい成分をふくむ塗料を使うときの注意点を２つ書きなさい。

解答

換気をよくする／火気に注意する など

# 【１】樹木について，次の問いに答えなさい。

問１　樹木と木材の各部の名前を書きなさい。ウとエは板の名前を書きなさい。

解答

| ア | 辺材 | イ | 心材 | ウ | まさ目板 | エ | 板目板 | オ | こば | カ | こぐち | キ | 木表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　次の写真を見て，次の問いに答えなさい。

①　樹木の内部の空洞の管を何と呼ぶか，書きなさい。

②　空洞の管の役割を書きなさい。

解答

| ① | 道管 | ② | 幹と平行に水などを運ぶ。 |
| --- | --- | --- | --- |

問３　炊きたてのごはんを保存する「おひつ」は，まさ目材でつくられていることが多い。その理由を書きなさい。

解答

まさ目材は水分を吸収するので，ご飯の余分な水分を吸収して，よい状態で保存するのに適しているため。

# 【２】木材の特徴について，次の問いに答えなさい。

問１　木材の説明として正しいものに○，間違っているものに×をつけなさい。

ア　加工しやすく，軽くてじょうぶである。

イ　熱，音をよく伝えるが，電気は通さない。

ウ　水分をふくみ，それを出し入れする。

エ　強さは均質ではなく，方向性がある。

オ　種類が違っても，同じ産地の樹木には共通した特徴がある。

解答

| ア | ○ | イ | × | ウ | ○ | エ | ○ | オ | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　樹木の種類による木材の特徴について，次の問いに答えなさい。

①　一般に木材として利用しやすいのは針葉樹と広葉樹のどちらか。その理由も書きなさい。

②　木材によく使われる樹木の種類を、針葉樹と広葉樹から１つずつ書きなさい。

解答

| ① | 針葉樹 | 理由 | 幹がまっすぐなため。／根もとと先端の直径があまり変わらないため。 など |
| --- | --- | --- | --- |

| ② | 針葉樹 | スギ／ヒノキ／アガチス など | 広葉樹 | カツラ／ケヤキ／セン など |
| --- | --- | --- | --- | --- |

問３　木材の強度について，次の問いに答えなさい。

①　木材が縦方向の力に強いことを何というか。

②　板目板の板の表と裏の収縮する割合の差は何で表れるか。

③　イラストのように板材がそったとき，ア，イのどちらが木表と考えられるか。

解答

| ① | 圧縮強度 | ② | そり | ③ | ア |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問４　合板と集成材について，次の問いに答えなさい。

①　合板と集成材のうち，うすい単板を接着してつくられているのはどちらか。

②　合板と集成材のうち，繊維方向をそろえて接着してつくられているのはどちらか。

③　合板や集成材が，ふつうの木材の欠点を補っているといえる点を書きなさい。

解答

| ① | 合板 | ② | 集成材 | ③ | 変形しにくい（そりにくい）／均質（規格がそろっている） など |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 【３】森林について，次の問いに答えなさい。

問１　正しいものに○，間違っているものに×をつけなさい。

ア　日本では，人工林が森林の約80％を占めている。

イ　密集し過ぎた森林の樹木は，幹も根も十分に成長できなくなる。

ウ　森林には，樹木の根によって土砂くずれを防ぐはたらきがある。

エ　森林には，樹木の葉によって洪水を防ぐはたらきがある。

解答

| ア | × | イ | ○ | ウ | ○ | エ | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　森林のもっている機能が発揮されるために必要なことは何か，書きなさい。

解答

森林のサイクルを循環させるため，国内の木材を有効利用する。 など

# 【１】製品の設計について，次の問いに答えなさい。

問１　製品のアイディアを考えるときに必要な要素を４つ答えなさい。

解答

機能，構造，材料，加工

問２　次の図でゆれに強いのはどちらか，選びなさい。その理由も書きなさい。

解答

| 記号 | イ | 理由 | 幕板で周囲を補強すると面で支えるため，変形が起きにくくなる。 |
| --- | --- | --- | --- |

# 【２】製図について，次の問いに答えなさい。

問１　次の（　　　）にあてはまることばを選び，等角図とキャビネット図を説明しなさい。

等角図―立体の底面の（　ア　）に交わる2辺を水平面に対して（　イ　）傾けてかき，幅，高さ，奥行きの長さを実物と（　ウ　）割合で表したもの。

キャビネット図―立体の（　エ　）を実物と同じ形にかき，奥行きの線を水平線に対して（　オ　）傾けてかき，奥行きの長さを実物の（　カ　）割合でかいたもの。

選択肢　a．正面　　b． 直角　　c． 30°　　d．45°　　e．2分の1の　　f．同じ

解答

| ア | b | イ | c | ウ | f | エ | a | オ | d | カ | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　第三角法は，どのような目的の図をかくのに向いているか書きなさい。

解答

部品の形や寸法を正確に表す組み立て図

問３　次の等角図を，キャビネット図にかき換えなさい。

解答

# 【３】製図の決まりについて，次の問いに答えなさい。

問１　日本で製図をするとき，線や記号の種類は，何の決まりにしたがうか書きなさい。

解答

JIS（日本工業規格）

問２　製図で使う線について答えなさい。

①　次の線の用途を選びなさい。

選択肢　a．中心線　　b．想像線　　c．かくれ線

解答

| ア | c | イ | a | ウ | b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

②　外形線と寸法補助線はどちらも実線で表す。２つの線をかくとき，どのように区別すればよいか説明しなさい。

解答

外形線と寸法補助線の太さの比を，２：１にする。

問３　図を参考に，次の（　　）にあてはまることばを選びなさい。

①	寸法数字は寸法線の（　ア　）にかく。単位は（　イ　）。

②	寸法補助線の間隔がせまくて，矢印がかけないときは，矢印のかわりに（　ウ　）や引き出し線を用いる。

③	小さな寸法は（　エ　）に，大きな寸法は（　オ　）にかく。

解答

| ア | 中央 | イ | ミリメートル | ウ | 黒丸 | エ | 内側 | オ | 外側 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問１　木材の接合のくふうについて，次の問いに答えなさい。

写真のように，2つの材料の接合部分を半分ずつ同じ形に欠き取って合わせる方法を何というか。

解答

相欠き加工

問２　パイプの加工について，次の問いに答えなさい。

①　写真の工具の名前を書きなさい。

②　パイプを切断するときに使う工具の名前を書きなさい。

③　リーマー（バリとり器）でパイプの外側のバリとりをおこなうとき，リーマーの使い方でどのようなことに気をつければよいか，書きなさい。

解答

| ① | パイプベンダー | ② | パイプカッター／弓のこ | ③ | リーマーの凸部を使う。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問３　写真を見て，次の問いに答えなさい。

①　写真の工具の名前を書きなさい。

②　写真の工具はどのような作業で使うか書きなさい。

解答

| ① | ハンドナッター | ② | 薄い板材にナットを取り付ける。 |
| --- | --- | --- | --- |

# 【１】強い材料について，次の問いに答えなさい。

問１　次の特徴を持つ材料を選びなさい。

ア　炭素を多く含み，変形や摩耗に強い。

イ　複雑な形の部品をつくることができ，高温に強い。

ウ　断面が細長く，おもに建造物の骨組みとして使われる。

選択肢　a．鉄骨素材　　b．鋳物　　c．鋼鉄

解答

| ア | c | イ | b | ウ | a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

問２　鉄筋コンクリートは，鉄の棒が入っていることでどのような力に強くなっているか，２つ書きなさい。

解答

曲げられる力，ねじられる力

# 【２】強さを高める構造について，次の問いに答えなさい。

問１　段ボールの構造に関係のある形を，ア～ウから選びなさい。

解答

ア

問２　図の構造について，次の問いに答えなさい。

①　構造の名前を選びなさい。

選択肢　a．ドーム構造　　b．トラス構造　　c．アーチ構造

②　①の構造はどのようなくふうがされているか，書きなさい。

解答

| ① | b | ② | 材料を三角形に組み合わせている。 |
| --- | --- | --- | --- |

問３　図の構造について，次の（　　）にあてはまることばを選びなさい。

材料を曲線に沿って組み合わせると，（　ア　）方向からかかる力に対して強い構造になる。（　イ　）や煉瓦を積み上げて橋をつくるときに，多く用いられてきた。

語群　上　　下　　右　　左　　石　　木

解答

| ア | 上 | イ | 石 |
| --- | --- | --- | --- |

問４　ドーム構造について，次の（　　）にあてはまることばを答えなさい。

材料を球の形に組み合わせると，強く安定した構造となる。建造物の（　　）などに用いられている。

解答

屋根

# Text boxes

A

材料と加工に関する技術

第１章　身近な材料で簡単なものづくり

第２章　正確なものづくり

ア

イ

ウ

ア

イ

ウ

エ

オ

ア

イ

ウ

第３章　木材の性質と利用

ア

イ

ウ

エ

エ

エ

ウ

オ

オ

カ

カ

キ

第４章　アイディアを生かす製品の設計

ア

イ

第５章　くふうをこらしたものづくり

第６章　強さへの挑戦

ア

イ

ウ